# Приложение №1

# к документации об аукционе

# Утверждаю:

# ____________________ Ишкильдин А.З.

# Глава Аргаяшского сельского поселения

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) и качественные характеристики товара:

| Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Оборудование для гидродинамической прочистки трубопроводов | шт. | 1 |

Технические характеристики Товара:

| 1 | Условный диаметр прочищаемых труб, мм. | от 40 до 250 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Длина труб, м | 90 |
| 3 | Тип двигателя | Бензиновый, 4-х тактный, воздушного охлаждения, с ручным стартером |
| 4 | Мощность двигателя л.с., (кВт) | 15, (11) |
| 5 | Ёмкость топливного бака, л | 6,5 |
| 6 | Расход топлива л/ч | 3 |
| 7 | Давление, бар | 220 |
| 8 | Расход воды, л/мин | 22 |
| 9 | Максимальная температура воды, ˚С | +40 |
| 10 | Размеры (ДхШхВ) мм | 749х711х1127 |
| 11 | Масса, кг | 140 |

Комплектация

| 1 | Двигатель | с воздушным охлаждением, с ручным стартером |
| --- | --- | --- |
| 2 | Датчик по давлению масла в двигателе | наличие |
| 3 | Счётчик моточасов | наличие |
| 4 | Тележка на 2-х полнотелых колесах | наличие |
| 5 | Насос высокого давления | Трехплунжерный триплексный с керамическими плунжерами |
| 6 | Регулятор давления (регулировочный клапан, системы By -pass ) | наличие |
| 7 | Термоклапан | наличие |
| 8 | Манометр | наличие |
| 9 | Проточный фильтр с промываемым картрижем | наличие |
| 10 | Шланг высокого давления Ø 10ммх90м | наличие |
| 11 | Очистная гидродинамическая форсунка | наличие |
| 12 | Пробивная гидродинамическая форсунка | наличие |
| 13 | Металлический барабан для шланга высокого давления | наличие |

Аппарат высокого давления должен быть новым, не ранее 2018 года выпуска, не восстановленный, не находившийся ранее в эксплуатации. Гарантийный срок на аппарат составляет не менее 2-лет. Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт (наличие).

Составил:

Зам.Главы поселения			Д.М. Салыкаев