# Приложение №1

к извещению

Утверждаю:

Глава Аргаяшского сельского поселения

_____________Д.М. Салыкаев

# Описание объекта закупки

Ямочный ремонт дорог по ул. Республиканская, Куйбышева, Кирова, Комсомольская в с. Аргаяш

| № пункта | Перечень основных данных и требований | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Основания для технического содержания | Соглашение о передачи полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения №30 от 31 марта 2016 года. Ведомость объемов работ Локальный сметный расчет. Контактное лицо: Ижбулдин Вадим Иршатович т. 8(351-31)2-15-43. |
|  | Местонахождение объектов | ул. Республиканская, Куйбышева, Кирова, Комсомольская с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области |
|  | Цель | Соблюдение требования к эксплуатационному состоянию дорожного покрытия допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. |
|  | Виды работ | Раздел 1. Ул. Республиканская, длина 150 метров, ширина дороги 7 м., обочины 2*1 м Ремонт дороги 1 Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм 1000 м2 покрытия 1,05 2 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза 1 т груза 145,53 3 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия 1,05 4 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 1000 м2 покрытия 1,05 5 Розлив вяжущих материалов 1 т 0,6825 6 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А т 177,66 Планировка обочин без добавления материала 7 Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 1000 м2 спланированной площади 1 Нанесение разметки: осевая - 1.5, краевая - 1.2, пешеходный переход 1.14.1 - 2 шт. 8 Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 1 км линии 0,5 9 Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м 1 км линии 1 10 Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) 100 м2 линии горизонтальной разметки 0,224 Раздел 2. Ул. Куйбышева, длина 135 метров, ширина дороги 6 м., обочины 2*1 м Ремонт дороги 11 Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм 1000 м2 покрытия 0,81 12 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза 1 т груза 112,266 13 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия 0,81 14 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 1000 м2 покрытия 0,81 15 Розлив вяжущих материалов 1 т 0,5265 16 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А т 137,05 Нанесение разметки: пешеходный переход 1.14.1 - 1 шт., краевая - 1.2 17 Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м 1 км линии 0,904 18 Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) 100 м2 линии горизонтальной разметки 0,096 Планировка обочин без добавления материала 19 Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 1000 м2 спланированной площади 0,904 Раздел 3. Ул. Кирова, длина 144 метра, ширина дороги 6 м., обочины 2*1 м Ремонт дороги 20 Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм 1000 м2 покрытия 0,864 21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза 1 т груза 119,7504 22 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия 0,864 23 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 1000 м2 покрытия 0,864 24 Розлив вяжущих материалов 1 т 0,5616 25 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А т 146,19 Нанесение разметки: пешеходный переход 1.14.1 - 1 шт., краевая - 1.2 26 Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м 1 км линии 0,96 27 Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) 100 м2 линии горизонтальной разметки 0,096 Планировка обочин без добавления материала 28 Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 1000 м2 спланированной площади 0,96 Раздел 4. Ул. Комсомольская, длина 250 метров, ширина дороги 7 м., обочины 2*1 м Ремонт дороги 29 Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм 1000 м2 покрытия 1,75 30 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза 1 т груза | 242,55 31 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия 1,75 32 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 1000 м2 покрытия 1,75 33 Розлив вяжущих материалов 1 т 1,1375 34 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А т 296,1 Нанесение разметки: осевая - 1.5, краевая - 1.2, пешеходный переход 1.14.1 - 8 шт. 35 Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 1 км линии 1 36 Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м 1 км линии 2 37 Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) 100 м2 линии горизонтальной разметки 0,896 Планировка обочин без добавления материала 38 Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 1000 м2 спланированной площади 2 |
|  | Основные требования | 1. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного движения 1.1 В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц при производстве работ по ремонту автомобильных дорог необходимо соблюдать требования ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»; 1.2 Схемы организации движения в местах производства работ должны быть в обязательном порядке согласованы Исполнителем с Заказчиком, за 5 календарных дней до начала производства работ и представлены Заказчику. При производстве работ утвержденные и согласованные схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ должны постоянно находиться на Объекте у производителя работ; 1.3 Все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на Объекте, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. 1.4 Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные». 1.5 Ответственность за охрану труда и технику безопасности при производстве работ несет Исполнитель работ. 2. Проведение работ по Ремонту 2.1 К производству работ по ремонту разрешается приступить после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения, в соответствии с разделом 2 настоящего Приложения (Временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами, в соответствии с согласованными схемами организации движения, в местах производства работ, информационными щитами, временным освещением и т.д.); 2.2 Место ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм и правил; 2.3 Выполнение объемов работ производить в соответствии с Ведомостью объемов работ по ремонту Объекта и локальным сметным расчетом, а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при производстве работ; 2.4 До начала работ Исполнитель осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), согласовывает рецепты, организует посты контроля качества на Объекте и операционный контроль, представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы; 2.5 Операционный контроль при устройстве асфальтобетонного покрытия включает: измерение температуры укладываемой асфальтобетонной смеси в начале уплотнения, промеры уклонов и ровности верхнего слоя покрытия, промеры ровности продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос (качество стыков), оценку сопротивления покрытия вдавливанию щебня, определение параметров макрошероховатости покрытия, качество асфальтобетона выравнивающего слоя должно быть в соответствии с ГОСТ 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» и ГОСТ 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия»; 2.6 Температура асфальтобетонных смесей при укладке должна соответствовать требованиям государственным стандартам, строительным нормам и правилам; 2.7. Дальность перевозки асфальтобетонных смесей не должна превышать 60 км. В противном случае необходимо предусмотреть применение антисегрегационных перегружателей. |
|  | Контроль | Осуществляется заказчиком |
|  | Гарантия на выполненные работы | Гарантийный срок начинается с даты окончания выполнения Работ по Контракту (дата подписания документа о приемке) и составляет 24 (двадцать четыре) месяца |

Заместитель главы Аргаяшского сельского поселения	                           В.И. Ижбулдин